## Slide 1
再生可能エネルギーのポテンシャルを十分に発揮できない現行システムでは、カーボンニュートラルを実現不可能。これらの課題を解決可能なホロニズム・タウンについて、
国プロでのプラットフォーム構築が必須
タイプ 項目 | タイプⅠ （①） | タイプⅡ （②） | タイプⅢ （②,③） | タイプⅣ （②③④） | タイプⅤ （②③④⑤） | タイプⅥ （②③④⑤⑥）
配電方式 | 交流 | 直流 | 直流 | 直流 | 直流 | 直流
以下、評価項目 |  |  |  |  |  | 
地産地消 | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎
自立・自律・自動制御 | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎
カーボンニュートラル | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎
レジリエンス | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎
民生と車のエネルギー協調 | △（EVのみ） | △（EVのみ） | △（EVのみ） | ◎ | ◎ | ◎
他地域との連携 | × | × | × | × | × | ◎
コスト | 安価 | 安価 | ？ | ？ | ？ | ？
実施例、補足 | METIてびき 実施例； -石狩湾新港 -真庭市 -阿寒農協 -釧路市 -芦北町 -上士幌町 -海士町 -舞鶴市 -鶴居村 -宮古島市 以下多数 | METIてびき 実施例； 見当たらない。 蓄電池、太陽光など、ﾏｲｸﾛｸﾞﾘｯﾄﾞに適した機器は直流が多く、従来の系統線を使う場合は、複数の直流交流変換によるロスが多い。 | 実施例； 見当たらない。 | 実施例； 見当たらない。 （宮城県富谷市がタイプⅣ類似の交流配電実施） 地産地消の電力安定供給を実現するシステムを世界で共通使用できるようにするため、未成熟な自動制御システムの最終チェックが重要。 直流タイプのマイクログリッドは、非常時も直流交流変換が少なく、少ない電力を高効率で利用できる。 |  | 
 |  |  |  | 特にタイプⅥは、平時も非常時も優れたシステムになるが、実装に向けたチェックのための 実証用プラットフォーム 1基が必要。 |  | 
①：タウン内交流配電 ④：高圧水素貯蔵（水素ステーション）
②：タウン内直流配電 ⑤：ｺﾞﾐ・ﾊﾞｲｵﾏｽの炭素再利用（メタノール水）
③：水素利用 ⑥：他地域との協調（自動制御）
貯湯槽
水素（低圧）
電気（直流）
電気（交流）
給湯
上水
凡例
水素（高圧）
電気（交流・系統）
水素（低圧）
電気（直流）
給湯
上水
PCS他
次世代無線伝送網
による全体制御
風力
PV
蓄電池
PEFC
水電解槽
貯水槽
MH増量
COA-MIB
圧縮機
蓄ガス器
ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｻ
減圧機
充電ｺﾈｸﾀ
V2H
電力供給→
←V2H受電
EV･PHV
FCV(V2H)
水素（高圧）
水素（低圧）
水素（低圧）
マイクログリッドの「まち」
（例：ホロニズム・タウン）
浄水場
水素ｽﾃｰｼｮﾝ、充電ｽﾀﾝﾄﾞ
（高圧水素貯蔵）
エネルギー管理システム
（例：ホロニズムエネルギーステーション）
SOFC
ﾒﾀﾉｰﾙ水ﾀﾝｸ
①
③
④
⑤
⑥
HFCV
②
電気（交流）
PCS
PCS
ホロニズム・タウンの優位性－マイクログリッドのタイプ別比較（再整理）－
グリーンホロニズム
現行マイクログリッド
2023年8月1日 第一回次世代エネルギーシステムTF資料
JARI 三石作成

## Slide 2
環境省「脱炭素地域づくり」事業
「地域脱炭素ロードマップ」（令和3年6月9日国・地方脱炭素実現会議決定）及び「地球温暖化対策計画」（令和3年10月22日閣議決定）では、地方公共団体や地元企業・金融機関が中心となり、環境省を中心に国も積極的に支援しながら、少なくとも100か所の「脱炭素先行地域」において、2025 年度まで脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030 年度までに実行する
出典：https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/start/
脱炭素エネルギーインフラが鍵
共通モデル：ホロニズム構想は全国展開可能で、脱炭素が達成できる
脱炭素エネルギーインフラの基本構成を共通化した方が普及しやすい
国内展開
既存インフラが充実しており既存インフラを有効活用しながら変革することになる
⇒既存インフラが完備され、新しいインフラは普及させにくい
先進国
基本的に日本と同じ状況
⇒既存インフラが完備され、新しいインフラは普及させにくい
途上国
インフラを整備するため、インフラ整備の段階で取り入れ可能
⇒インフラ整備段階でホロニズム構想が導入でき普及させやすい
各国の規制に合わせる部分で普及に困難が生じる
（インフラと規制が完備された先進国程普及が難しい）
新規整備のインフラ、規制等も含めて導入しやすい
共通モデルの国内展開ができるため、100か所以上への普及が見込める
世界展開
先進国への導入は困難でもエネルギー由来のCO2排出量が多いため脱炭素化を急ぐ必要があり、途上国はこれからCO2の排出が増えてくるため、その前に脱炭素化を進める必要がある⇒普及の困難さに違いはあるが、普及が急務であることに変わりはない
日本のエネルギー起源CO2は全体の8割以上
（出典：令和4年度エネルギーに関する年次報告:電力以外含む）
世帯のエネルギー種別CO2排出量：電気65.3%、ガス・灯油34.7%（令和2年）
（出典：https://www.env.go.jp/earth/ondanka/kateico2tokei/html/co2/detail/01/
2030年GHG排出削減目標（家庭部門）：66%